## Slide 1: В помощь руководителю
ДОСТУПНАЯ СРЕДА
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
СТАНЬ МИЛОСЕРДНЫМ К ЛЮДЯМ
2016 год

## Slide 2
Принимая во внимание то обстоятельство, что почти 9% населения Татарстана – это граждане с ограниченными возможностями здоровья, одним из направлений стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан является реабилитация и социальная интеграция инвалидов.
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РТ

## Slide 3
СТАТИСТИКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Жителей в Республике Татарстан – 3.8 млн. человек
Детей всего – 777.2 тысяч
Число инвалидов всего – 318,09 тысяч человек
Число инвалидов детей – 15.2 тысяч

## Slide 4
В медицинских учреждениях повышенного внимания требуют не только инвалиды, но и больные с временно ограниченными возможностями, сопровождающие лица, дети, граждане, перенесшие тяжелую эмоциональную травму.
ДОСТУПНАЯ СРЕДА в учреждениях здравоохранения РТ

## Slide 5
Внешний контур
Внутренний контур
ДОСТУПНАЯ СРЕДА включает в себя само учреждение и территорию от места подъезда автомобильного или общественного транспорта до входа в ЛПУ.

## Slide 6
«Конституция Российской Федерации» от 12.12.1993.
Статья 27 закрепляет право человека на свободу передвижения.
Федеральный закон от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
НОРМАТИВНАЯ БАЗА.
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

## Slide 7
приказ Министерства здравоохранения РФ
от 12 ноября 2015 года №802н
Федеральный закон от 01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
НОРМАТИВНАЯ БАЗА.
Постановление Правительства РФ от 17 марта 2011 г. №175 О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

## Slide 8
НЕ ИНВАЛИД ХОДИТ ПО СПЕЦИАЛИСТАМ, А СПЕЦИАЛИСТЫ ИДУТ К БОЛЬНОМУ ИНВАЛИДУ.
СТРАТЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РТ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Необходимо минимизировать перемещения по учреждению лиц с ограниченными возможностями. Передвижения по учреждению лиц с ограниченными возможностями осуществляется в присутствии персонала учреждения.

## Slide 9
СТРАТЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РТ
ИНВАЛИДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ В ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ В СОПРОВОЖДЕНИИ ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ

## Slide 10
КАТЕГОРИИ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ
I. ИНВАЛИДЫ И БОЛЬНЫЕ ИМЕЮЩИЕ:
ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ЗРИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
СЛУХОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
II. ГРУДНЫЕ ДЕТИ И ДЕТИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА (КОЛЯСКИ)

## Slide 11
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ МЗ РТ
ЗОНА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ЗОНА ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВОК
ЗОНА КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ЗОНА ПОЛУЧЕНИЯ МЕД. ПОМОЩИ
Широкие двери, желательно раздвижные.
Отсутствие порогов
Поручни
Указатели
Освещенность
Кнопки вызова
Удобная административная стойка с разными уровнями столешницы
Информационные табло с четкими, крупными буквами.
Звуковая информация
Информация ясная и краткая
Холлы
Рецепшн, посты медицинских сестер.
Туалеты приспособленные для инвалидов
Кнопки вызова персонала
Организация кабинетов для осмотра инвалидов в зоне приема больных
Палаты
Диагностические кабинеты
Специальные устройства для работы с инвалидами

## Slide 12
ВНЕШНИЙ КОНТУР. ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ.
Рекомендуемые атрибуты у медицинских учреждений

## Slide 13
В связи с тем, что длина пути, преодолеваемая инвалидами и престарелыми без отдыха, колеблется от 100 до 500 м, рекомендуется через каждые 30-60 метров на пешеходных аллеях организовывать места для отдыха инвалидов, престарелых и пешеходов с маленькими детьми.
Осветительные устройства, фонари рекомендуется устанавливать по одной стороне пешеходного пути; желательна также установка вдоль тротуара с активным пешеходным движением фонарей-ориентиров на высоте 0,3-0,4 м от земли с интервалом в 2-3 м.
ВНЕШНИЙ КОНТУР. ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ.

## Slide 14
ВНЕШНИЙ КОНТУР. ЗОНА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
При устройстве съездов с тротуара около здания допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м.
Зона съезда выделена ярким цветом

## Slide 15
Участки поверхности на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на пандусы
должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность для обеспечения доступа в здание слабовидящих и слабослышащих инвалидов.

## Slide 16
ПАРКОВКА. ВНЕШНИЙ КОНТУР. ЗОНА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.
На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике (ст.15 ФЗ №181-ФЗ ).
Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м.
Рекомендуется обеспечить видеонаблюдение парковочных для инвалидов мест и оснастить стояночное место кнопкой вызова персонала.

## Slide 17
ВНЕШНИЙ КОНТУР. ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. ЗОНА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Для автомашин
Пандус
Для посетителей
Яркая вывеска. Крупные буквы.
Хорошая освещенность.
Просторная площадка для приема нескольких машин

## Slide 18
Внешний пандус с двумя уровнями поручней
70 см
90 см
Уклон пандуса для маломобильных групп населения допускается от 5 до 8 %. Если перепад высот менее чем 0,2 метра допускается 10 %. Один пролет пандуса для инвалидов не должен превышать по высоте 0,8 метра при уклоне 8 % (т.е. длина не более 10 метров). При большей длине пандуса необходима промежуточная площадка.
Если пандус планируется использовать для одностороннего движения то ширина - не менее 1 метра, при двустороннем движении - не менее 1,8 метра. Поворотная площадка пандуса для инвалидной коляски должна быть глубиной не менее 1,5 метра на горизонтальном участке. В начале и в конце подъёма пандуса следует устраивать горизонтальные площадки длиной не менее 1,4-1,5 м. По внешним боковым краям пандуса для инвалидов должны быть предусмотрены бортики высотой не менее 5 см. По обеим сторонам пандуса предусматриваются ограждения с поручнями. Поручни перил у пандусов следует располагать на высоте 0,7 и 0,9 м и выполнять их непрерывными по всей длине.
ПАНДУС

## Slide 19
Внутренняя входная группа
Елабужской ЦРБ
Входная группа для маломобильных групп населения
Хотя бы один вход должен быть приспособлен для маломобильных групп населения . Хотя бы одно из дверных полотен должна быть шириной не менее 900 мм. В связи с этим двери чаще всего делают не симметричные, а полуторные. Пороги и перепады нежелательны, в крайнем случае не более 2,5 см. Если в дверном полотне есть стекло на высоте до 0,3 метра то оно защищается противоударной полосой. Не допускается применение дверей на качающихся петлях и дверей-вертушек на путях движения инвалидов. Дверь должна открываться в противоположную от пандуса сторону.
ВХОДНАЯ ГРУППА. ЗОНА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.
Пандус Больницы скорой медицинской помощи г.Набережные Челны
Наружная входная группа
РКБ 2

## Slide 20
ВХОДНАЯ ГРУППА. ВНУТРЕННИЙ КОНТУР.
Ширина дверного проема – 1.5 м
Отсутствие порогов на всем протяжении
Грязезащитные покрытия – система решеток и ковриков с поддонами для грязи.

## Slide 21
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м, а в жилых зданиях - не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м.
Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться заподлицо с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками.
ВХОДНАЯ ГРУППА. ВНУТРЕННИЙ КОНТУР.
Подготовка «корыта» в полу для установки грязезащитных ковриков и решеток

## Slide 22
ВЫДЕЛИТЬ КАБИНЕТ ДЛЯ ОСМОТРА ИНВАЛИДОВ В ЗОНЕ ПЕРВИЧНОГО ПРИЕМА БОЛЬНЫХ с целью минимизации перемещений инвалидов по учреждению.

## Slide 23
Отсутствие порогов
Раздвижные двери на фотоэлементах
ЗОНА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

## Slide 24
Предназначенные для инвалидов входные двери должны иметь ширину
в свету не менее 900 мм. Применение дверей на качающихся петлях и
дверей-вертушек на путях передвижения инвалидов запрещается.
В полотнах входных дверей в здания следует предусматривать смотровые панели из противоударного стекла, нижняя часть которых должна располагаться не выше 0,9 м от уровня пола. В качестве остекления дверей следует применять закаленное или армированное стекло. Нижняя часть дверных полотен на высоту 0,3 м должна быть защищена противоударной полосой.
Ручки дверей должны иметь поверхность, удобную для схватывания рукой, и позволять легко открывать дверь движением кисти руки или предплечья. Максимальное усилие для открывания и закрывания двери должно быть не более 2,5 кг.
ДВЕРИ. ЗОНА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

## Slide 25
Лестницы и пандусы" СНиП 35-01-2001
Поручни-из отбойной доски на переходных площадках
Двух уровневые перила
Полы и лестницы должны быть чистыми и сухими, на них не должно быть ненужных предметов.
ЗОНА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Выключатели должны находиться как в начале, так и в конце лестницы.
Ширина марша лестниц - не менее 1,35 м.
Ширина проступей лестниц - не менее 0,3 м,
Высота подъема ступеней - не более 0,15 м.
Уклоны лестниц должны быть не более 1:2.
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входами на лестницы должны иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность.

## Slide 26
ЗОНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВОК
80 см
Административная стойка с разной высотой столешниц позволяет удобно обслужить пациентов с двигательными ограничениями.
110 см
100 см
Удачно подобранные цветовые комбинации создают позитивный настрой у пациентов и персонала.

## Slide 27
ЗОНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВОК
Административная стойка (ресепшн) должна быть обеспечены наушниками для слабослышащих людей и звукоусиливающим устройством для персонала.
Объявления должны быть выполнены крупными, контрастными буквами, без отражающих поверхностей.
Объявления должны быть хорошо освещены.
Объявления должны быть четкими, краткими, ясными, понятными.
В крупных учреждениях, для слабовидящих рядом с объявлениями располагается безномерной таксофон для звукового воспроизведения объявления или связи с администратором.
Не менее одного из таксофонов, размещаемых в доступных для инвалидов местах общего пользования, следует устанавливать на высоте от 0,85 до 1,1 м от уровня покрытия пола.

## Slide 28
ЗОНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВОК. ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ в ЛПУ РТ
Таксофон.
1. Безномерной для прямой связи и справок.
2. Многоканальный
Инфомат с полным набором справочной информации
Прямой контакт с администратором, в том числе с использование звукоусиливающей системы
Настенная информация
Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м.

## Slide 29
3.35 Параметры кабины лифта, предназначенного для пользования инвалидом на кресле-коляске, должны иметь внутренние размеры не менее, м: ширина - 1,1; глубина - 1,4. Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 0,9 м. В остальных случаях размер дверного проема устанавливается в задании на проектирование по ГОСТ Р 51631.
3.36 В подвальном или цокольном этаже перед дверью лифта для инвалидов необходимо устройство тамбур-шлюза.
3.37 Световая и звуковая информирующая сигнализация, соответствующая требованиям ГОСТ Р 51631, должна быть предусмотрена у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках.
ЛИФТЫ. ЗОНА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Поручни в кабине лифта
Откидное сиденье

## Slide 30
окно
окно
Дверь
1.3 м
0.9 м
0.9 м
ПАЛАТА. ЗОНА ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Санузел
Дверь
1.2-1.3м
0.9 м
Рекомендуемые минимальные расстояния и размеры для организации больничной палаты.
Розетки устанавливаются на высоте 80-110 см от уровня пола
Светильник дежурного освещения над дверью.
Прикроватные светильники
Прикроватная сигнализация для вызова персонала
Температура +22-23 гр.

## Slide 31
ЗОНА КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ. САНИТАРНАЯ КОМНАТА
Подвижный
поручень
Кнопка вызова персонала со шнурком
Система поручней
Раковина с поручнем

## Slide 32
ЗОНА КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ. САНИТАРНАЯ КОМНАТА
Ширина дверного проема в санитарных комнатах, предназначенные для посещения инвалидов должна быть не менее 90 см. без порога.
Санитарные приборы должны быть приспособлены для использования специальных колясок.
В санитарной комнате устанавливаются поручни, кнопки вызова персонала со шнурком, водонагреватель в случае отсутствия горячей воды. полный набор туалетных принадлежностей (ершики туалетные, туалетная бумага, мыло, бумажные полотенца, электросушилка для рук, дезодорант, урна)

## Slide 33
ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ
Доступ до туалетных принадлежностей должен быть обеспечен на расстоянии вытянутой руки
В туалетах следует предусматривать не менее одной кабины для инвалидов, использующих при передвижении кресла-коляски, с минимальными размерами 1,65 х 1,80 м. Для обеспечения возможности пересадки из кресла на унитаз в кабине предусматривается свободная площадь для размещения кресла-коляски рядом с унитазом.

## Slide 34
Вариантов решения проблемы обеспечения доступности для инвалида с использованием подъемника может быть несколько. Подъемные платформы для инвалидов. Для безопасности пользователей, людей, находящихся вне подъемных платформ и обслуживающего персонала, конструкция и условия эксплуатации подъемных платформ должны отвечать требованиям Правил безопасности Ростехнадзора (Госгортехнадзора России)* ПБ 10-403-01 и ГОСТ Р 51630-00. . Назначение подъемных платформ- подъем и спуск инвалидов, с сопровождающим или без него, стоя или сидя в кресле-коляске. Платформы различаются по направлению перемещения:
по вертикали (вертикальная платформа);
по наклонной траектории вдоль лестничного марша (наклонная платформа
В свою очередь вертикальные подъемные платформы могут быть:
без ограждения шахты (рис. 7.2.5);
с ограждением (рис. 7.2.6).
Наклонные платформы, как правило, не имеют ограждения.
Высота подъема вертикальных платформ без ограждения шахты ограничена 2,0 м при 2-х остановках. Высота подъема вертикальных платформ с ограждением шахты до 4,0 м. При необходимости вертикального подъема свыше 4,0 м следует использовать лифт с доступностью для инвалида.
Высота подъема и длина пути наклонных платформ не ограничена. По типу привода подъемные платформы могут быть электрические и гидравлические.
В зависимости от расстройств функций организма инвалид на платформе может располагаться на платформе в одном из положений - сидя, стоя, сидя в кресле-коляске. Грузоподъемность подъемных платформ ограничена 500 кг. Номинальную грузоподъемность платформы следует определять с учетом массы пользователя:
при транспортировании сидя или стоя - 120 кг;
в кресле-коляске -155 кг
Для общественных зданий и сооружений массу пользователя в кресле-коляске рекомендуется принимать не менее 225 кг.

## Slide 35
ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

## Slide 36
Вертикальная платформа без ограждения шахты
Вертикальная платформа с ограждением шахты

## Slide 37
Подъемник
Насадка на унитаз
Насадка на унитаз
Подставки
Кресла для передвижения
Кресла для облегчения ухода

## Slide 39
ЭТОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!

## Slide 40
ЗНАКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ